## Slide 1
机器语言和汇编语言
毛云龙

## Slide 2
01
机器语言

## Slide 3
指令集架构（ISA）是计算机硬件和软件之间的接口
同时也是中央处理器设计的依据
编写程序时所要注意的全部信息
ISA：软硬件之间的接口
机器语言

## Slide 4
与执行程序的计算机指令集紧密相关
每种指令集都有自己的低级语言
机器语言：依据指令集使用二进制编码，直接在计算机上执行，不需要经过语言处理
汇编语言：依据指令集的汇编语言格式编写，需经过语言处理，翻译为机器语言才能在计算机上执行
低级语言
机器语言

## Slide 5
定义了RISC-V的指令集合
可以在RISC-V机器上编写程序
  机器语言
  汇编语言
也可以将高级语言程序翻译到RISC-V机器上执行
  C、JAVA ……
RISC-V指令集体系
机器语言

## Slide 6
三种基本结构
  顺序
  选择
  循环
结构化程序设计
机器语言

## Slide 7
顺序结构
结构化程序设计
机器语言

## Slide 8
选择结构
一组指令序列生成选择执行的条件
地址B2“条件分支指令”进行条件测试
  条件为真（子任务1）
  PC <- C2+4（跳转）
  条件分支的偏移量
    =（子任务2指令数+2） x 4
  条件为假（子任务2）
  PC <- B2+4（顺序执行）
  终止于C2的无条件跳转指令
  PC <- D2+4（跳转）
  无条件跳转的偏移量
    =（子任务1指令数+1） x 4
结构化程序设计
机器语言
？
？
？

## Slide 9
循环结构
一组指令序列生成循环条件
地址B3“条件分支指令”进行条件测试
  条件为假（不循环）
  PC <- D3+4（跳转）
  条件分支的偏移量：
    =（子任务指令数+2）x 4
  条件为真（子任务）
  PC <- B3+4（顺序执行）
  终止于D3的无条件跳转指令
  PC <- A（跳转）
  无条件跳转的立即数 / 偏移量
    =-（子任务指令数+循环条件指令数+1）x 4
结构化程序设计
机器语言
？
？
？

## Slide 10
程序目标：检查从主存地址 x1000 0000 开始存储的10个整数
如果有5，x9寄存器的值设置为1
如果没有5，x9寄存器的值设置为0
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 11
程序拆解
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
选择结构：判断是否存在整数5
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 12
寄存器初始化：
  x9 保存结果
  x5 保存当前需要读取的主存地址
  x6 保存常量整数5，用于后续比较
  x7 保存从主存中读取的数据
  x8 保存变量用于循环条件，初始为10
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 13
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
  循环条件
    x8 == 0
  如果条件为假
  进入循环，执行子任务1（顺序执行）
  如果条件为真
  不进入循环，执行子任务2后面的指令（跳转）
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 14
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
  循环条件
    x8 == 0
  没有生成条件指令（直接判0）
  条件分支指令
  BEQ x8, x0, offset=D3+4
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 15
选择结构：当前读取的主存数据是否等于5
  判断条件
    x7 == 5
  如果条件为真
  x9 <- 1（顺序执行）
  如果条件为假
  进入子任务2的指令（跳转）
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 16
选择结构：当前读取的主存数据是否等于5
  判断条件
    x7 == 5
  没有生成条件指令（直接判断常量）
  条件分支指令
  BNE x7, x6, offset=C2+4
  子任务2
    x5 保存下一个需要读取的数据地址
    x7 保存下一个需要比较的数据
    x8 保存自减1之后的值
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 17
回顾程序的实现过程：任务拆解
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
选择结构：判断是否存在整数5
每个任务对应的指令合并起来得到完整的程序
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 18
机器语言
地址 | 31 25 |  | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 操作
x1000 0024 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x1000 0000 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0034 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0030 | 1 1111110010 1 11111111 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,-28
x0040 002C | 1111 1111 1111 |  |  | 01000 | 000 | 01000 | 0010011 | addi x8,x8,-1
x0040 0028 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 00111 | 0000011 | lw x7,0(x5)
x0040 0024 | 0000 0000 0100 |  |  | 00101 | 000 | 00101 | 0010011 | addi x5,x5,4
x0040 0020 | 0 0000001010 0 00000000 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,20
x0040 001C | 0000 0000 0001 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,1
x0040 0018 | 0 000000 | 00110 |  | 00111 | 001 | 0110 0 | 1100011 | bne x7,x6,12
x0040 0014 | 0 000001 | 00000 |  | 01000 | 000 | 0000 0 | 1100011 | beq x8,x0,32
x0040 0010 | 0000 0000 1010 |  |  | 00000 | 000 | 01000 | 0010011 | addi x8,x0,10
x0040 000C | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 00111 | 0000011 | lw x7,0(x5)
x0040 0008 | 0000 0000 0101 |  |  | 00000 | 000 | 00110 | 0010011 | addi x6,x0,5
x0040 0004 | 0001 0000 0000 0000 0000 |  |  |  |  | 00101 | 0110111 | lui x5,0x10000
x0040 0000 | 0000 0000 0000 |  |  | 00000 | 111 | 01001 | 0010011 | andi x9,x0,0

## Slide 19
程序目标：检查主存地址 x1000 0000~x1000 0003存储的字从左到右出现的第一个“1”
如果找到，x9寄存器的值设置为第一个“1”在字中的位置
如果没有找到，x9寄存器的值设置为-1
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 20
任务拆解
选择结构：判断该字是否为0（特殊情况）
  是：说明不存在1
  否：一定存在1，但是位置不确定
循环结构：从左到右遍历该字中的每个位直到找到第一个“1”
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 21
寄存器初始化：
  x5 保存需要读取的主存地址
  x8 保存从主存中读取出的字
  x9 保存结果，初始为31
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 22
选择结构：判断该字是否为0
  判断条件
    x8 == 0（判断字中是否有1）
  如果条件为假
  选择执行子任务2（顺序执行）
  如果条件为真
  选择执行子任务1（跳转）
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 23
选择结构：判断该字是否为0
  判断条件
    x8 == 0（判断字中是否有1）
  没有生成条件指令（直接判0）
  条件分支指令
  BEQ x8, x0, C2+4
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 24
循环结构：判断当前最高位是否为1
  判断条件
    x8 < 0 （判断最高位是否为1）
  如果条件为假
  进入循环，执行子任务2（顺序执行）
  如果条件为真
  不进入循环，执行子任务1后面的指令（跳转）
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 25
循环结构：判断当前最高位是否为1
  判断条件
    x8 < 0 （判断最高位是否为1）
  没有生成条件指令（判断是否小于0）
  条件分支指令
  BLT x8, x0, D3+4
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 26
任务拆解
选择结构：判断该字是否为0
  是：说明不存在1
  否：一定存在1，但是位置不确定
循环结构：从左到右遍历该字中的每个位直到找到第一个“1”
按位遍历的实现方式转换为位的左移
判断是否为1的实现方式转换为判断是否为负数
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 27
机器语言
地址 | 31 25 |  | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 解释
x1000 0000 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0024 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0020 | 1111 1111 1111 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,-1
x0040 001C | 1 1111111010 1 11111111 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,-12
x0040 0018 | 0000000 |  | 00001 | 01000 | 001 | 01000 | 0010011 | slli x8,x8,1
x0040 0014 | 1111 1111 1111 |  |  | 01001 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x9,-1
x0040 0010 | 0 000000 | 00000 |  | 01000 | 100 | 1010 0 | 1100011 | blt x8,x0,20
x0040 000C | 0 000000 | 00000 |  | 01000 | 000 | 1010 0 | 1100011 | beq x8,x0,20
x0040 0008 | 0000 0001 1111 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,31
x0040 0004 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 01000 | 0000011 | lw x8,0(x5)
x0040 0000 | 0001 0000 0000 0000 0000 |  |  |  |  | 00101 | 0110111 | lui x5,0x10000

## Slide 28
使用机器指令直接操作寄存器
通过跳转指令实现结构化程序设计
程序开始阶段需要对寄存器进行初始化
需要注意跳转指令的条件和偏移量的设置
机器语言程序设计小结
机器语言