## Slide 1
数据的机器级表示
毛云龙

## Slide 2
01
比特和数据类型

## Slide 3
在现代计算机里，所有信息都是采用数字化的形式表示的：
  整数、小数、文字、图像、声音等等
当一个C程序执行时，在计算机内部究竟发生了什么？
需要从最底层——计算机内表示数值的方式开始
比特和数据类型

## Slide 4
比特和数据类型
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
/*---main.c---*/
int main()
{
int a[1]={100};
int sum; sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
数据的表示
数据的运算
如果程序处理的是图像、视频、声音、文字等数据，那么，
（1）如何获得这些数据？
（2）如何表示这些数据？
（3）如何处理这些数据？

## Slide 5
比特和数据类型
具体实现
抽象概括
感知环境信息
树、链表等结构化数据描述
int, float, array, struct等类型
指令指定寄存器或内存中数据
ALU中运算或总线上传输的数据
逻辑门
位信息
问题(应用)
算法
程序(语言)
指令集体系结构(ISA)
微体系结构
逻辑电路
元件(晶体管)

## Slide 6
信息的最小单位——位/比特
在计算机内部，数以亿计、微小、快速的电子元件控制电子的流动
这些元件对电路中电压的有无做出反应
如果存在电压用“1”表示，不存在电压用“0”表示
“0”和“1”被称为比特（bit），或位
“二进制位”（binary digit）的缩写
比特和数据类型

## Slide 7
两种稳定状态
自然界的事物通常具有两种稳定的状态
    磁盘
      使用1和0表示磁化和未磁化
    光盘
      使用1和0表示凹（聚光）和凸（散光）
    手电筒（光源）
      亮和灭
比特和数据类型

## Slide 8
两种稳定状态——接近0和远离0
计算机并不是区分电压的绝对不存在（即0）和绝对存在（即1）
计算机电路区分的是接近0的电压和远离0的电压
  如果计算机把1.1伏的电压表示为1，把0伏的电压表示为0，那么0.9伏的电压也会被视作1，而0.2伏的电压会被当作0
比特和数据类型
0.0V
0.2V
0.9V
1.1V
0
1
0

## Slide 9
为什么不是10进制，而是二进制？
既然计算机可以识别电压数值，是否可以使用电压值做出10进制的信息表示
比特和数据类型
0.0V
0.2V
0.9V
1.1V
0
1
0

## Slide 10
为什么不是10进制，而是二进制？
既然计算机可以识别电压数值，是否可以使用电压值做出10进制的信息表示
如果采用十进制，就需要测量电压的具体值
不仅比测量有和无要复杂，而且要求电路的电压值必须稳定，不允许从1.1伏波动到0.9伏，容错性差
比特和数据类型
0.0V
0.2V
0.9V
1.1V
0
1
0

## Slide 11
计算机中的比特/位如何表示任意的数值
计算机要解决一个真正的问题，必须能唯一的识别出许多不同的数值，而不仅仅是0和1
为了唯一的识别出多个数值，必须对多个位进行组合
比特和数据类型

## Slide 12
位组合
如果用8位（对应8根线路上的电压）
  使用01001110表示某一个特定值，用11100111表示另一个值
  最多能区分出256（即28）个不同的值
如果有k位，最多能区分出2k个不同的值
  这些k位的每一种组合都是一个编码
  对应着某个特定的值
比特和数据类型

## Slide 13
位运算
除了需要表示出不同的数值之外，还需要对这种表示出来的信息进行运算
  1679年，德国数学家莱布尼茨（戈特弗里德·威廉·莱布尼茨，Gottfried Wilhelm (von) Leibniz，1646年7月1日－1716年11月14日）发表了一篇关于二进制表示及算术运算的论文
  1854年，英国数学家乔治·布尔（ George Boole，1815年11月2日－1864年12月8日）给出了二进制的逻辑运算，布尔代数即由此得名
  这些工作奠定了现代计算机工作的数学基础
比特和数据类型

## Slide 14
计算机中的数据类型
同一个数值，多种表示方法
  整数：6
  十进制计数法：“6”
  一元计数法：“正一”
  罗马字符：“VI”
  二进制计数法：“0110”
某种表示法：编码，运算，数据类型
比特和数据类型
0
0
0000
1
1
0001
2
2
0010
3
3
0011
4
4
0100
5
5
0101
6
6
0110
7
7
0111
8
8
1000
9
9
1001
A
10
1010
B
11
1011
C
12
1100
D
13
1101
E
14
1110
F
15
1111
Hex
Decimal
Binary
15213: 0011 1011 0110 1101
3
B
6
D

## Slide 15
计算机中的数据类型
不同的表示法在相同的位组合下的表示
  二进制： 000000002 to 111111112
  十进制： : 010 to 25510
  十六进制： 0016 to FF16
十六进制：
  使用数字“0”-“9”和字母“A”-“F”表示16个不同的数
比特和数据类型

## Slide 16
计算机中的数据类型
如果在计算机上能对以某种表示法编码的信息进行运算，这种特殊的表示法就可以被称为数据类型
在大多数计算机上存在着多种数值表示方法
  用来表示进行算术运算的正负整数的二进制补码整数
  用来表示从键盘输入计算机或显示在计算机显示器上的字符的ASCII码
  类似于十进制“科学计数法”的浮点数数据类型
比特和数据类型

## Slide 17
02
整数数据类型

## Slide 18
无符号整数
任务执行的次数
课程的选课人数
……
整数数据类型

## Slide 19
位置记数法——十进制无符号整数
十进制系统：286
  2——200，2x102
  8——8x101
  6——6x100
位置记数法，或定位数制
10，数制中的基数或基
整数数据类型

## Slide 20
位置记数法——二进制无符号整数
基数为2，二进制数为0和1
使用8个二进制位表示十进制的数字“30”
  00011110
  0x27+0x26+0x25+1x24+1x23+1x22+1x21+0x20
整数数据类型

## Slide 21
位置记数法——二进制无符号整数
基数为2，二进制数为0和1
使用8个二进制位表示十进制的数字“30”
  00011110
  0x27+0x26+0x25+1x24+1x23+1x22+1x21+0x20
  使用k个二进制位能表示
  0 ～ 2k - 1，2k个整数
  当k = 8时表示0 ~ 255，256个整数
整数数据类型

## Slide 22
有符号整数
使用k个二进制位表示2k个不同的数字，一半表示正数，一半表示负数
当K = 4时表示16个不同的数字，
  7个正数：+1 ～ +7
  7个负数：- 1 ～ -7
还剩下2个可以表示的数字，一个用来表示0，
那么现在表示了15个数字： -7 ～ +7
剩下的最后一个用来表示？
整数数据类型

## Slide 23
有符号整数
如何分配？
当K = 4时表示16个不同的数字
整数数据类型

## Slide 24
有符号整数
如何分配？
当K = 4时的正数：
  采用位置记数法
  最高位为0
  其余3位表示0  2k-1 – 1
  那么，能表示的最大整数为7
整数数据类型
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7

## Slide 25
有符号整数
如何分配？
当K = 4时的负数：
  仿照正数的表示
  最高位为1
  其余3位表示 -（2k-1 – 1）～ 0
  那么，能表示的最小整数为 -7
  这种表示法为负数的原码表示
整数数据类型
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -0
1001 | -1
1010 | -2
1011 | -3
1100 | -4
1101 | -5
1110 | -6
1111 | -7

## Slide 26
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -7
1001 | -6
1010 | -5
1011 | -4
1100 | -3
1101 | -2
1110 | -1
1111 | -0
有符号整数
如何分配？
当K = 4时的负数：
  另一种思路
  对正数“按位取反”
  表示与正数相反的负数
  那么，能表示的最小整数为 -7
  这种表示法为负数的反码表示
整数数据类型

## Slide 27
有符号整数
若采用与十进制加法相同的规则计算4+(-3)
原码表示法
0100（4）
+ 1011（-3）
= 1111（-7）
整数数据类型
反码表示法
0100（4）
+ 1100（-3）
= 10000（0）

## Slide 28
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
有符号整数
如何分配？
当k = 4时的负数：
  -8 ～ -1
  尽可能使逻辑电路最简单
  这种表示法为负数的补码表示
整数数据类型

## Slide 29
有符号整数
对负数表示法的选择是基于尽可能使逻辑电路最简单的想法
几乎所有的计算机都使用相同的基本结构——算术逻辑单元（Arithmetic and Logic Unit，ALU）来进行加法运算
ALU并不知道（也不关心）所加的两个位组合表示什么，它只是简单的将二进制数相加
整数数据类型
0100( 4)
+ 1101(-3)
= 0001( 1)

## Slide 30
有符号整数
A + (-A) = 0
整数数据类型
0101（+5）
+ ？（-5）
= 0000（0）
0101（+5）
+ 1011（-5）
= 0000（0）
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1

## Slide 31
有符号整数
A + (-A) = 0
但是没有找到与1000相加为0的正数
在对每个数值加0001后，应得到正确的结果
因此，1000表示-8
整数数据类型
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
1000（ ?）
+ 0001（ 1）
= 1001（-7）

## Slide 32
有符号整数
1111、0000、0111、1000
在做补码算术运算时，这个进位总是被忽略
整数数据类型
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
1111（-1）
+ 0001（ 1）
= (1) 0000（ 0）

## Slide 33
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
有符号整数
对于k位的二进制位组合，补码能够表示的范围是 -2k-1 ～ 2k-1-1
0后面跟k-1个1：2k-1-1
1后面跟k-1个0：-2k-1
k个1：-1
整数数据类型

## Slide 34
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
有符号整数
负数（-A）的补码表示：
  把A的反码加1
  对A的原码取反加1
整数数据类型
A
+ A的反码
= 11…11
+ 00…01
= 00…00（0）

## Slide 35
二进制表示 | 十进制
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
有符号整数，K=4
示例：负数（-6）的补码表示
  A：+6, 0110
  A的反码： 1001
  A的反码+1:
  验证
整数数据类型
A
+ A的反码
= 11…11
+ 00…01
= 00…00（0）
1001
+ 0001
= 1010（-6）
0110（ 6）
+ 1010（-6）
= （1） 0000（ 0）

## Slide 36
有符号整数的二进制-十进制转换
一个8位的二进制补码数采取如下格式：
  a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
首先检查最高位a7确定符号
最高位为0，正数，此时补码与原码相同，直接转换
最高位为1，负数，此时对补码取反加1，再进行转换
  转换：a6x26 + a5x25 + a4x24 + a3x23 + a2x22 + a1x21 + a0x20
  最后，如果最高位为1，是负数，转换后的十进制数需加一个负号前缀
整数数据类型

## Slide 37
示例：有符号整数的二进制-十进制转换
将二进制补码整数11110010转换为十进制数值：
  检查最高位为1，则为负数表示
  对二进制补码进行取反加1得到00001110
  进行转换：1x23 + 1x22 + 1x21 = 14
  原数值是负数，加负号前缀得到“-14”
整数数据类型

## Slide 38
有符号整数的十进制-二进制转换
为十进制数A找到一个对应的8位二进制表示：
  a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
当最高位a7 为1，正数，
A = a6 x26 + a5 x25 + a4 x24 + a3 x23 + a2 x22 + a1 x21 + a0 x20
如何找到ai（i = 0，1，… 6）的值？
整数数据类型

## Slide 39
有符号整数的十进制-二进制转换
以A=123为例：
如果一个正的二进制数的最右端的数字为1，这个数为奇数；否则为偶数
得到二进制表示为 01111011
整数数据类型
  正数，最高位a7=0
  123 = a626 + a525 + a424 + a323 + a222 + a121 + a020
    奇数，a0=1
    在等式两端同时减去1
    122 = a626 + a525 + a424 + a323 + a222 + a121
    在等式两端同时除以2
  61 = a625 + a524 + a423 + a322 + a221 + a120
    奇数，a1=1
    在等式两端同时减去1
  60 = a625 + a524 + a423 + a322 + a221
    在等式两端同时除以2
30 = a624 + a523 + a422 + a321 + a220
a2=0
15 = a623 + a522 + a421 + a320
a3=1
7 = a622 + a521 + a420
a4=1
3 = a621 + a520
a5=1
1 = a620
a6=1

## Slide 40
有符号整数的十进制-二进制转换
以A=123为例：
除2取余
将余数从高位向低位依次排列，1111011
正数，则最高位为0
得到二进制表示为 01111011
负数？
整数数据类型
2 123 余数
  2 61 1 低位
2 30 1
2 15 0
2 7 1
2 3 1
2 1 1
  0 1 高位

## Slide 41
有符号整数的十进制-二进制转换
小结，十进制数A的k位补码表示：
  将A的绝对值除2取余，得到其绝对值的二进制表示
  如果原十进制数为正，在二进制数前补0，得到结果
  如果原十进制数为负，在二进制数前补0 ，再取反加1，得到结果
整数数据类型

## Slide 42
有符号整数的算术运算
加法运算：
从右到左进行，每次一位
在每次运算后，产生一个“和”与一个“进位”
进位的产生“逢2进1”，则此时和为0，进位为1
示例：3 + 4 = 7，7 – 4 = 7 +（-4）
整数数据类型
0011 (3) 0111 ( 7)
+ 0100 (4) + 1100 (-4)
0111 (7) 10011 ( 3)

## Slide 43
有符号整数的算术运算
加法运算：
A + A
把一个数A加上它自身
相当于对A每个位上的数都向左移了一位
示例：61 + 61
61的二进制表示为：026+ 125+ 124+ 123+ 122+021+ 120
61 + 61
= 2 x 61
= 2 x （026 + 125 + 124 + 123 + 122 +021 + 120）
= 027 + 126 + 125 + 124 + 123 +022 + 121
整数数据类型
乘法与移位的等效

## Slide 44
有符号整数的十进制-二进制转换
为减少占用空间，会采用恰当的位数来表示数值
示例：6
  用4位（0110）
  用16位（0000 0000 0000 0110）
示例： -6
  用4位（1010）
  用16位（1111 1111 1111 1010）
整数数据类型

## Slide 45
不同长度数值做加法
为减少占用空间，会采用恰当的位数来表示数值
为了对两个具有不同长度的数值做加法，首先必须将它们表示为相同的长度
例如：
整数数据类型
0000000000001110
+ 1100
？

## Slide 46
不同长度数值做加法
为减少占用空间，会采用恰当的位数来表示数值
为了对两个具有不同长度的数值做加法，首先必须将它们表示为相同的长度
例如：
整数数据类型
0000000000001110
+ 1100
？
0000 0000 0000 1110（14）
+ 0000 0000 0000 1100（12）
0000 0000 0001 1010（26）
0000 0000 0000 1110（14）
+ 1111 1111 1111 1100（-4）
0000 0000 0000 1010（10）

## Slide 47
符号扩展
如果用0来扩展一个正数的左端，它的值不会改变
如果用1来扩展一个负数的左端，其值亦不会改变
在这两种情况中扩展的都是符号位，这种运算被称为符号扩展（Sign-EXTension，SEXT）
用于对不同长度的数值在运算时将它们表示为相同的长度
整数数据类型
0000 0000 0000 1110（14）
+ 1111 1111 1111 1100（-4）
0000 0000 0000 1010（10）
0000000000001110
+ 1100
？

## Slide 48
溢出
例如，使用4位补码数据类型，计算 2 + 6：
计算结果为-8，为什么会出现错误？
  2加6等于8，大于+7，即大于0111，而0111是使用4位的补码数据类型能够表示的最大正数，因此8不能用4位的补码表示出来，即超出了4位补码的表示范围，称为溢出，再如：
整数数据类型
0010（ 2）
+ 0110（ 6）
1000（-8）
0011( 3) 1101(-3)
+ 0110( 6) + 1010(-6)
1001(-7) 0111( 7)

## Slide 49
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
整数数据类型
0011( 3) 1101(-3)
+ 0110( 6) + 1010(-6)
1001(-7) 0111( 7)

## Slide 50
03
浮点数数据类型

## Slide 51
如何表示小数？
十进制的小数点，定点表示法（fixed point ）
3456.78 = 3x103 + 4x102 + 5x101 + 6x100 + 7x10-1 + 8x10-2
二进制的小数点
00011001.110 = 1x24 + 1x23 + 1x20 + 1x2-1 + 1x2-2 = 25.75
2-1 = 0.5，2-2 = 0.25, ...
-1.25?
  1.25 = 20 + 2-2 = 0000 0001.010
  取反加1得到 11111110.110
浮点数数据类型

## Slide 52
十进制-二进制数转换（小数）
整数部分，采用除2取余法（倒除法）
小数部分，采用乘2取整法
例如：将(0.6875)10转换成二进制数
结果 (0.6875)10 = (0.1011)2
浮点数数据类型
0.6875 取整数部分
* 2
1.3750 1
0.3750
* 2
0.7500 0
* 2
1.5000 1
0.5000
* 2
1.0000 1
0.0000

## Slide 53
定点小数的算术运算
没有新的运算，与补码整数算术运算相同
小数点对齐
示例：
整数数据类型
00101000.101 (40.625)
+ 11111110.110 ( -1.25)
00100111.011 (39.375)
2-1 = 0.5
2-2 = 0.25
2-3 = 0.125

## Slide 54
定点小数的精度
如果十进制小数不能用有限位的二进制数表示
则根据精度取几位
示例：
  (0.414)10 ≈ (0.01101)2 （取5位）
  或写为 0.414D ≈ 0.01101B（取5位）
浮点数数据类型

## Slide 55
定点小数的数值范围
如果使用到超出位数表示范围的小数，例如阿佛加德罗常数 6.023x1023 ？
32位补码整数的数值范围：
  -2147483648 ~ 2147483647，即-231 ~ +231-1
  精度31位，数值范围231
  为了表示6.023x1023
    数值范围——需要79位（二进制补码整数）
    精度——只需要4个十进制数（6023）
  问题：相比于十进制，二进制表示的精度位数过多，而表示范围的位数却不足
浮点数数据类型

## Slide 56
浮点数数据类型
与科学计数法类似，分为符号、有效数字和指数三个部分
例如：6.023x1023
  符号：+
  有效数字：6.023
  指数：23
  所谓浮点数，即可以浮动的小数点
  需要表示出：符号、指数（范围）、分数（精度）
  根据IEEE（国际电气和电子工程师协会）浮点数算术运算标准做计算
浮点数数据类型

## Slide 57
IEEE-754 单精度浮点数（float）
与科学计数法类似，分为符号、有效数字和指数部分
符号：
  1位
  0代表正数，1代表负数
指数：
  8位
  无符号整数，0 ~ 255
分数：
  23 位
浮点数数据类型
s符号
指数exponent
分数fraction
1位
8位
23位
IEEE Computer Society (2019-07-22). IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. IEEE STD 754-2019. IEEE. pp. 1–84. doi:10.1109/IEEESTD.2019.8766229. ISBN 978-1-5044-5924-2. IEEE Std 754-2019.

## Slide 58
IEEE-754 单精度浮点数（float）
符号sign：
  符号位：(-1)sign
指数E：
  8位
  无符号整数，0 ~ 255
分数：
  23 位
浮点数数据类型
(-1)sign x 1.fraction x 2E-127 , 1≤E ≤254
(-1)sign x 0.fraction x 2-126, E=0
±Infinity, E=255, fraction=0
NaN(not a number), E=255, fraction≠0

## Slide 59
IEEE-754 单精度浮点数（float）
指数E：
  8位，偏移二进制（offset-binary）
  无符号整数，0 ~ 255
  为了表示出负数的E，实际上被表示的指数是该无符号整数减去127后得到的数值，例如：
    28 => E= 135
    2-125 => E= 2
浮点数数据类型
(-1)sign x 1.fraction x 2E-127 , 1≤E ≤254
(-1)sign x 0.fraction x 2-126, E=0
±Infinity, E=255, fraction=0
NaN(not a number), E=255, fraction≠0

## Slide 60
IEEE-754 单精度浮点数（float）
分数: 23位
规格化，实际表示的是24位的精度
包括23位分数和二进制小数点左端的没有明确表示出来的一位1或0（隐式）
浮点数数据类型
(-1)sign x 1.fraction x 2E-127 , 1≤E ≤254
(-1)sign x 0.fraction x 2-126, E=0
±Infinity, E=255, fraction=0
NaN(not a number), E=255, fraction≠0

## Slide 61
IEEE-754 单精度浮点数（float）
E = 0时
指数实际是-126，得到的有效数字以0开头（隐式），后面是23位二进制分数部分
这样就能表示很小的数
当分数部分也全为0时，此时将表示数值0
浮点数数据类型
(-1)sign x 1.fraction x 2E-127 , 1≤E ≤254
(-1)sign x 0.fraction x 2-126, E=0
±Infinity, E=255, fraction=0
NaN(not a number), E=255, fraction≠0

## Slide 62
IEEE-754 单精度浮点数（float）
E = 11111111 = 255时 ：
如果符号位为0，分数域全为0，那么该数表示正无穷
如果符号位为1，分数域全为0，那么该数表示负无穷
如果分数域不全为0，那么该数表示“非有效数值”，如：
  0.0/0.0，0.0*inf，inf/inf，inf-inf
浮点数数据类型
(-1)sign x 1.fraction x 2E-127 , 1≤E ≤254
(-1)sign x 0.fraction x 2-126, E=0
±Infinity, E=255, fraction=0
NaN (not a number), E=255, fraction≠0

## Slide 63
IEEE-754 单精度浮点数（float）
示例：-45.8125的浮点数表示
  45.8125的二进制数表示为：0101101.1101
  按照浮点数规格化为1.011011101x25，即1.011011101x2132-127
  符号位应为1，负数
  指数部分为10000100，即无符号整数132
  分数部分是小数点后的23位，即01101110100000000000000
得到结果为1 1000 0100 0110 1110 1000 0000 0000 000
浮点数数据类型

## Slide 64
IEEE-754 单精度浮点数（float）
示例：浮点数表示0 0111 1010 0000 0000 0000 0000 0000 000 的十进制转换
  最高位为0，表示该数是个正数
  跟着的8位代表无符号整数122，减去127，得到实际指数为-5
  最后23位都是0
  因此这个数表示为+1.00000000000000000000000x2-5
得到结果为1/32
浮点数数据类型

## Slide 65
IEEE-754 单精度浮点数（float）
示例：浮点数表示1 1000 0101 1110 0001 1110 0000 0000 000 的十进制转换
  最高位为1，表示该数是个负数
  指数为无符号整数133，133 – 127 = 6，所以指数实际为+6
  将分数部分的小数点左边加一个1形成1.11100001111
  将小数点向右移动6位，得到1111000.01111，进行二进制-十进制转换
得到结果为-120.46875
浮点数数据类型

## Slide 66
IEEE-754 单精度浮点数（float）
加法运算，与科学计数法类似
需经过五步完成
  指数操作：首先使相加两数的指数相等
  分数运算：经指数相等操作后，即可直接对分数部分做加法运算
  结果规格化：对运算结果进行规格化处理
  舍入操作：对丢失的位进行舍入处理
  判断溢出：判断指数是否溢出
浮点数数据类型

## Slide 67
IEEE-754 双精度浮点数（double）
双精度，double precision (64 bit)
表示范围和精度（十进制下）
  32 位:
    精度大约 7 位
    范围大约 10±38
  64 位:
    精度大约 15 位
    范围大约 10±306
浮点数数据类型

## Slide 68
04
十六进制表示法

## Slide 69
十六进制表示法
由二进制的位置计数法发展而来
方便人们手工处理二进制数位
十六进制表示法
16位二进制位组合（无符号整数）
a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
十进制转换的计算如下：
215a15+214a14+213a13+212a12+211a11+210a10+29a9+28a8 +27a7+26a6+25a5+24a4+23a3+22a2+21a1+20a0
=212[23a15 +22a14 +21a13 +20a12] +28[23a11+22a10+21a9 +20a8]
+24[23 a7+22 a6+21 a5 +20a4]
+20 [23 a3 +22a2+21 a1+20 a0]
=163h3 +162h2+161h1+160h 0

## Slide 70
十六进制表示法
由二进制的位置计数法发展而来
方便人们手工处理二进制数位
十六进制表示法
16位二进制位组合（无符号整数）
a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
十进制转换的计算如下：
215a15+214a14+213a13+212a12+211a11+210a10+29a9+28a8 +27a7+26a6+25a5+24a4+23a3+22a2+21a1+20a0
=212[23a15 +22a14 +21a13 +20a12] +28[23a11+22a10+21a9 +20a8]
+24[23 a7+22 a6+21 a5 +20a4]
+20 [23 a3 +22a2+21 a1+20 a0]
=163h3 +162h2+161h1+160h 0
h3= 23a15 +22a14 +21a13 +20a12
h2= 23a11 +22a10+21a9 +20a8
h1= 23 a7+22 a6+21 a5 +20a4
h0= 23 a3 +22a2+21 a1+20 a0

## Slide 71
二进制-十六进制的转换
二进制和十六进制之间的转换容易
h3 、h2 、h1 、h0的值：0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F
十六进制表示法
h3= 23a15 +22a14 +21a13 +20a12
h2= 23a11 +22a10+21a9 +20a8
h1= 23 a7+22 a6+21 a5 +20a4
h0= 23 a3 +22a2+21 a1+20 a0
二进制 | 十六进制 | 十进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | A | 10
1011 | B | 11
1100 | C | 12
1101 | D | 13
1110 | E | 14
1111 | F | 15

## Slide 72
二进制-十六进制的转换
示例，32位组合0110 1100 0101 1111 0011 1101 0110 1110
  首先，将这个位组合按照每四位进行分割
  0110 1100 0101 1111 0011 1101 0110 1110
  然后，将每四位转换为相等的十六进制数
  6 C 5 F 3 D 6 E
  其十六进制表示为“x6C5F3D6E”
十六进制表示法
二进制 | 十六进制 | 十进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | A | 10
1011 | B | 11
1100 | C | 12
1101 | D | 13
1110 | E | 14
1111 | F | 15

## Slide 73
十六进制-二进制的转换
将十六进制转换为二进制，则只需将每一位十六进制转换为对应的4位二进制组合即可
  例如，十六进制“x41”
  其二进制表示“0100 0001”
十六进制表示法
二进制 | 十六进制 | 十进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | A | 10
1011 | B | 11
1100 | C | 12
1101 | D | 13
1110 | E | 14
1111 | F | 15

## Slide 74
十六进制-十进制的转换
十六进制数“xE20A”
如果十六进制数E20A表示一个16位的二进制补码整数
首先将E20A的每个16进制符号转换为二进制
  即1110 0010 0000 1010
通过这个二进制位组合，就可以知道原数是负数，因为最高位为1
进而再按照二进制-十进制的转换方法进行
十六进制表示法
二进制 | 十六进制 | 十进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | A | 10
1011 | B | 11
1100 | C | 12
1101 | D | 13
1110 | E | 14
1111 | F | 15

## Slide 75
提示：十六进制只是进制的一种
十六进制计数法的采用方便了人们对数据的表达
它能表达：整数、浮点数……
IEEE-754标准中也采用了16进制计数法，例如
  25.75
  => 0 1000 0011 100 1110 0000 0000 0000 0000
  => x41CE0000
  -0.75
    => 1 01111110 10000000000000000000000
    => xBF400000
十六进制表示法
二进制 | 十六进制 | 十进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | A | 10
1011 | B | 11
1100 | C | 12
1101 | D | 13
1110 | E | 14
1111 | F | 15

## Slide 76
八进制数(Octal)
八进制数与二进制数之间的转换
一位八进制数相当于3位二进制数，所以八进制数转换成二进制数，或二进制数转换成八进制数也很方便
例如：
  (563)8 = (101 110 011)2
  (0.764)8= (0.111 110 100)2
十六进制表示法

## Slide 77
05
ASCII编码

## Slide 78
ASCII
如何表示从键盘输入计算机或显示在显示器上的字符？
一种答案：ASCII（American Standard Code for Information Interchange）
/ˈæskiː/ ，美国信息交换标准码，美国国家标准局制定
ASCII编码

## Slide 79
ASCII
每个字符被一个唯一的ASCII码所识别
每个ASCII码使用8个二进制位表示
在键盘上敲击某个字符键时，相应的8位码被存储，并提供给计算机
第0～32(20H)号及第127(7FH)号，是34个控制或通讯专用字符，其中第32号（20H）是空格
第33～126号是94个可见字符，包括了阿拉伯数字、英文字母、英文标点等，可以通过标准键盘直接输入
ASCII编码

## Slide 80
ASCII码的设计特点
阿拉伯数字与其ASCII码之间的关系？
大写字母与相应的小写字母ASCII码之间的关系？
字母表顺序与ASCII码之间的关系？
其他字符编码？Unicode（ http://www.unicode.org ）
GBK
ASCII编码

## Slide 81
其他数据类型
字符串
  字符序列，以 NUL (0)结束
图像
  像素矩阵
  黑白: 1位 (1/0 = black/white)
  彩色: Red, Green, Blue (RGB) ( 每个8 位 )
  (0,0,0) Black, (255,0,0) Red, (255,255,255) White
  其他属性: 透明度
ASCII编码

## Slide 82
06
C语言中的数据类型

## Slide 83
深入理解C语言中的数据类型
int：二进制补码整数类型
char ：ASCII码
double：双精度浮点数
每种类型采用多少位二进制来表示，与具体计算机的指令集结构和编译器有关
C语言中的数据类型

## Slide 84
深入理解C语言中的数据类型
int：二进制补码整数类型
unsigned int：无符号二进制整数类型
C语言中的数据类型
Type | Storage size | Value range
char | 1 byte | -128 to 127 or 0 to 255
unsigned char | 1 byte | 0 to 255
signed char | 1 byte | -128 to 127
int | 2 or 4 bytes | -32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int | 2 or 4 bytes | 0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295
short | 2 bytes | -32,768 to 32,767
unsigned short | 2 bytes | 0 to 65,535
long | 8 bytes or (4bytes for 32 bit OS) | -9223372036854775808 to 9223372036854775807
unsigned long | 8 bytes | 0 to 18446744073709551615

## Slide 85
深入理解C语言中的数据类型
char ：ASCII码
char 类型采用ASCII码表示
如果key是char类型的变量：
  (('a' <= key) && (key <= 'z')) || (('A' <= key) && (key <= 'Z'))
  表达式“‘a’ <= key”中的“<=”运算符比较的就是变量key和字符a的ASCII码的大小
整数运算
C语言中的数据类型

## Slide 86
混合类型表达式的运算
算术运算表达式
  “i + 3.1”，其中“i”被声明为int类型，3.1是浮点型字面常量
  将整数转换为浮点数，然后进行计算（隐式的数据类型转换）
整数与字符型运算
  “x + ‘a’”，其中“x”为int类型，字符'a'的ASCII码为97
  字符型将被转化为整数类型后再进行计算，如果int类型变量x取值为1，则计算“1 + 97”，表达式的值为98
C语言中的数据类型

## Slide 87
输入输出的格式说明
格式说明“%d”
输出
  它使得列在格式用字符串后面的数值被显示为十进制数输出
  事实上，是将一个存储的二进制数转化为ASCII码字符输出
  例如，语句“printf (“25 plus 76 in decimal is %d. \n”, 25 + 76)”
  输出“25 plus 76 in decimal is 101.”
输入
  它将输入的数据解释为十进制数值
  事实上，是将输入字符的ASCII码转化为一个二进制补码整数存储
C语言中的数据类型

## Slide 88
输入输出的格式说明
格式说明“%x”，（八进制的“%d”同理）
输出
  它使得列在格式用字符串后面的数值被显示为十六进制数
  语句“printf (“25 plus 76 in hexadecimal is %x. \n”, 25 + 76)”
  输出“25 plus 76 in hexadecimal is 65.”
输入
  它将输入的数据解释为十六进制数值
  事实上，将输入字符的ASCII码转化为一个二进制补码整数存储
  scanf ("%x", &valueX);
  输入： A， A0， a， ae, 10, 0XA, 0x10
  存储： 10， 160， 10， 174, 16, 10, 16
C语言中的数据类型

## Slide 89
输入输出的格式说明
格式说明“%c”
输出
  它使得列在格式用字符串后面的数值被解释为ASCII字符显示
  语句“printf (”25 plus 76 as a character is %c. \n“, 25 + 76)”
  输出“25 plus 76 as a character is e.”
输入
  scanf ("%c", &grade);
  事实上，这个过程是将输入的字符的ASCII码进行存储
C语言中的数据类型

## Slide 90
输入输出的格式说明
格式说明“%f”，“%lf”
输出
  它使得列在格式用字符串后面的数值被解释为浮点数输出
  将二进制浮点数转化为如“3.140000”形式的字符序列
输入
  如果变量radius被声明为float类型
  scanf ("%f", &radius);
  这个过程将输入如“15.0”类型的字符转化为float类型浮点数，并进行存储
  如果变量radius被声明为double类型，则需要使用格式说明“%lf”
  将输入如“15.0”类型的字符转化为double类型浮点数，并进行存储
C语言中的数据类型

## Slide 91
十六进制字面常量
十六进制字面常量使用前缀“0x”表示，运算时做零扩展
例如：
  int memoryAddress = 0x30000000;
  int valueE = 0xE;
  printf("%d\n", valueE);
C语言中的数据类型