## Slide 1
数字逻辑电路
毛云龙

## Slide 2
01
二进制逻辑运算

## Slide 3
如何存储这些二进制数值
如何进行计算？
数学基础——二进制逻辑运算
计算机采用二进制表示数值
二进制逻辑运算

## Slide 4
二进制逻辑运算与算术运算的区别
  二进制逻辑运算为按位运算，按位进行
  算术运算，如加法，位与位之间有进位关系
计算机采用二进制表示数值
二进制逻辑运算

## Slide 5
二元函数，两个源操作数
只有当两个源操作数都是1时输出才为1
否则为0
与函数（AND）
二进制逻辑运算

## Slide 6
n+1列和2n行
前面n列对应n个源操作数
源操作数组合： 2n种可能
每组输入组合：一行
最后一列：每种组合的输出
与函数（AND）
二进制逻辑运算
A | B | AND
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
2列源操作数，1列输出结果
4种输入组合
输出为…

## Slide 7
按位与运算
操作数为两个m位的二进制位组合
对应位上的数值按位做与函数的输入
得到的结果为当前位上的与函数输出
与函数（AND）
二进制逻辑运算

## Slide 8
自右向左，顺序编号，最右边的一位是[0]。
最左边是[n-1]
一个32位组合，A = 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000
[31]位是0，[30]位是0，[29]位是0，[28]位是1……
记作：A[31:0]
位组合编号规则
二进制逻辑运算

## Slide 9
  A、B是8位的二进制位组合，C是A和B做与运算的结果
    A: 00111010
    B: 11110000
    C: 00110000
    C的左边4位与A的左边4位相同，C的右边4位均为0
  与0做与运算结果为0，与1做与运算结果保持不变
示例
二进制逻辑运算

## Slide 10
  假设有一个8位的位组合A，最右边的两位有特殊的重要性，如何把这两位保留下来？
  设置位屏蔽为00000011
  和A做与运算
  结果从7位到2位的位置上都为0，而0位和1位中的原来的值还在0和1的位置上
  结果是四种组合之一：00000000，00000001，00000010或00000011
位屏蔽/掩码
二进制逻辑运算

## Slide 11
  二元函数，需要两个操作数
  如果两个操作数中有一个为1，输出为1
  当且仅当两个操作数都为0时，输出为0
或函数（OR）
二进制逻辑运算
  2列源操作数，1列结果输出
  4种输入组合
  输出为…
A | B | OR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 12
  对两个m位的二进制位组合按位进行或函数运算包含或运算（inclusive-OR）
  A、B是8位的二进制位组合，C是A和B做或运算的结果
    A: 00111010
    B: 11110000
    C: 11111010
    C的左边4位均为1，右边4位与A的右边4位相同
  与1做或运算结果为1，与0做或运算结果保持不变
  exclusive-OR? XOR
按位或运算
二进制逻辑运算

## Slide 13
  一元函数，一个操作数
  对输入进行补运算，即取反操作
  当输入为1时，输出为0；输入为0时，输出为1
非函数（NOT）
二进制逻辑运算
A | NOT
1 | 0
0 | 1

## Slide 14
  对一个m位的二进制位组合按位进行非函数计算
  A是8位的二进制位组合，C是对A进行非运算的结果
    A: 00111010
    C: 11000101
非函数（NOT）
二进制逻辑运算

## Slide 15
  异或（exclusive-OR，“排外的”或，简写为XOR）
  二元函数，两个源操作数
  “相异为1，相同为0”
异或函数（XOR）
二进制逻辑运算
A | B | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 16
  对m位的二进制位组合按位进行异或函数计算
  A、B是8位的二进制位组合，C是A和B的异或运算结果
    A: 00111010
    B: 11110000
    C: 11001010
    C的左边4位为A的左边4位按位取反的结果，而C的右边4位则与A的右边4位相同
  与1做异或运算结果表示取反，与0做异或运算结果保持不变
按位异或运算
二进制逻辑运算

## Slide 17
  假如A是8位的二进制位组合，B是11111111，C是A和B的异或运算结果
    A: 00111010
    B: 11111111
    C: 11000101
  C即为A按位取反的结果
按位取反
二进制逻辑运算

## Slide 18
  既然只有当相应的位上是相同的值时，XOR函数才得到0，那么如果异或函数的输出全为0，两个位组合就是相同的
  如果异或函数的输出全为0，两个位组合是相同的
判断两个位组合是否相同
二进制逻辑运算

## Slide 19
  在布尔代数中，与普通代数不同的是，它的数值取值非0即1
  三种典型的运算符，分别表示或、与、非函数：
    “与”运算符使用符号“∙”表示
      A∙B，表示A AND B，当且仅当二者取值都为1时，结果才为1
    “或”运算符使用符号“+”表示
      A+B，表示A OR B，当其中至少有一个变量取值为1时，结果为1
    “非”运算符使用符号“-”表示
      Ā表示NOT A，当A取值为1时，结果为0；当A取值为0时，结果为1
基本运算符
二进制逻辑运算

## Slide 20
  其他任何逻辑函数都可以写成这三种基本逻辑运算符的逻辑组合
    异或函数，可以写成：
    可以利用该逻辑组合的真值表来证明
逻辑完备性
二进制逻辑运算

## Slide 21
  低级语言的特征
  按位运算符
    “&”：按位“与”运算
    “|”：按位“或”运算
    “~”：按位“非”
    “^”：按位“异或”
C的按位运算符
二进制逻辑运算

## Slide 22
  移位运算符
    “<<”执行左移
    “>>”执行右移
    第一个操作数是被移位的数值
    第二个操作数是移动的位数
    左移，零填充
    右移，符号扩展
C的移位运算符
二进制逻辑运算

## Slide 23
C的移位运算符
二进制逻辑运算
  示例：x、a、b都是int类型
int x;
int a = 3; /* 二进位位组合0011 */
int b = 4; /* 二进位位组合0100 */
x = a & b; /* 0000，即0 */
x = a | b; /* 0111，即7 */
x = a ^ b; /* 0111，即7 */
x = a << 1; /* 0110，即6，321 */
x = b << a; /* 0010 0000，即32，423 */
x = b >> a; /* 0000，即0 ，4/23的商*/
x = ~a | ~b; /* 1100|1011，1111，即-1，因为x是有符号整数*/

## Slide 24
  优先级
    “非”运算符有最高的优先级
    左移和右移运算符有相同的优先级
    然后依次是“与”、“异或”、“或”
  自左向右结合
优先级及结合性
二进制逻辑运算

## Slide 25
02
晶体管和门电路

## Slide 26
  操纵开关
  控制电路的合与开，从而使电灯亮或灭
使用开关的简单电路
晶体管和门电路

## Slide 27
  MOS（Metal-Oxide Semiconductor，金属氧化物半导体）晶体管
  两种类型：P型和N型
  逻辑上起到开关的作用
MOS晶体管
晶体管和门电路

## Slide 28
  三个终端
  如果栅极被加以3.3伏电压，从源极到漏极的连接就相当于一段电线，即：在源极和漏极之间存在一个闭合回路，即导通
  如果栅极被加以0伏电压，在源极和漏极之间的连接就被断开，在源极和漏极之间存在一个断路，即截止
N型MOS晶体管
漏极D
栅极G
源极S
VDD
VSS
晶体管和门电路

## Slide 29
  闭合开关，N型晶体管的栅极就被加以3.3伏电压，此时，晶体管相当于一段导线，从而形成回路，使LED发光
  当打开开关，栅极被加以0伏电压时，晶体管则相当于一个断路，电路被断开，LED不亮
晶体管——电子开关
+
-
G
D
S
晶体管和门电路

## Slide 30
  工作原理与N型晶体管恰恰相反
  当给栅极提供的电压为0伏时，P型晶体管像一段电线，构成闭合回路
  当所提供的电压为3.3伏时，就出现断路
P型MOS晶体管
源极
漏极
栅极
VDD
VSS
晶体管和门电路

## Slide 31
  N型晶体管要求源极不能接电源正极
  P型晶体管则要求源极不能接地
  P型和N型晶体管以互补的方式工作
  CMOS（Complementary MOS）电路
  既包含P型晶体管又包含N型晶体管的电路，互补金属氧化物半导体电路
CMOS电路
晶体管和门电路

## Slide 32
  只使用MOS晶体管，就可以构建最基本的门电路
  与门、或门、非门
    实现与、或、非逻辑运算的晶体管电路
门电路
晶体管和门电路

## Slide 33
  栅极连在一起，作为输入端；漏极连在一起，作为输出端；
  需要注意的是
    PMOS管的源极接电源正极；NMOS管的源极接地
反相器（非门）
晶体管和门电路
输入
输出
3.3伏
0伏

## Slide 34
  ANSI/IEEE Std 91-1984
    IEEE Standard Graphic Symbols for Logic Functions
    形状特征型符号
  IEC 60617-12
  International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，Graphical Symbols for Diagrams-Part 12: Binary Logic Elements
    矩形国标符号
非门符号表示
晶体管和门电路

## Slide 35
  顶部串联, 底部并联
或非门
晶体管和门电路

## Slide 36
或非门
晶体管和门电路
P型
N型
P型
N型
A=0
B=0
C=1
P型
N型
P型
N型
A=0
B=1
C=0
P型
N型
P型
N型
A=1
B=1
C=0

## Slide 37
  ANSI/IEEE Std 91-1984
    IEEE Standard Graphic Symbols for Logic Functions
    形状特征型符号
  IEC 60617-12
  International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，Graphical Symbols for Diagrams-Part 12: Binary Logic Elements
    矩形国标符号
或非门符号表示
晶体管和门电路

## Slide 38
  在或非门输出端增加一个反相器
或门
晶体管和门电路
D=1
P型
N型
P型
N型
A=0
B=1
C=0
P型
N型
C
A
B
D

## Slide 39
  ANSI/IEEE Std 91-1984
    IEEE Standard Graphic Symbols for Logic Functions
    形状特征型符号
  IEC 60617-12
  International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，Graphical Symbols for Diagrams-Part 12: Binary Logic Elements
    矩形国标符号
或门符号表示
晶体管和门电路

## Slide 40
  顶部并联, 底部串联
非与门
晶体管和门电路
C
A
B

## Slide 41
  在非与门后增加一个反相器
与门
晶体管和门电路

## Slide 42
  ANSI/IEEE Std 91-1984
    IEEE Standard Graphic Symbols for Logic Functions
    形状特征型符号
  IEC 60617-12
  International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，Graphical Symbols for Diagrams-Part 12: Binary Logic Elements
    矩形国标符号
与门符号表示
晶体管和门电路

## Slide 43
  A OR B = NOT (NOT A AND NOT B)
德摩根定律
晶体管和门电路
A | B |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
  A AND B = NOT (NOT A OR NOT B)

## Slide 44
两个以上输入的门
晶体管和门电路
  有N个输入的与门（行为可定义）
    仅当所有的输入变量都为1时，输出才为1；只要有一个输入为0结果就为0
  有N个输入的或门
    只要任意一个输入变量为1输出就为1；也就是说，仅当所有的输入变量都为0时输出才为0

## Slide 45
三个输入的与门——符号表示
晶体管和门电路

## Slide 46
三个输入的与门——真值表
晶体管和门电路
A | B | C | D
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 47
三个输入的与门——思考
晶体管和门电路
  一个有三个输入的与门的晶体管级电路如何构建？
  一个有四个输入的或门的晶体管级电路如何构建？
  如果现有若干与门（有2个输入），如何构建一个有三个输入的与门？

## Slide 48
三个输入的与门——思考
晶体管和门电路
  如果现有若干与门（有2个输入），如何构建一个有三个输入的与门？
&
&
&
&
A
C
B
D
A
B
C
D

## Slide 49
03
组合逻辑电路

## Slide 50
逻辑结构
组合逻辑电路
  连接门电路，构建逻辑结构
    实现信息的运算和存储
  两种基本类型
    能够存储信息
    不能存储信息

## Slide 51
组合逻辑电路
组合逻辑电路
  不能存储信息的逻辑结构，“判定元件”，组合逻辑结构
  它们的输出仅由当前输入值的组合决定，不由任何过去存储在其中的信息所决定
  信息不能存储在组合逻辑电路中
  组合逻辑结构主要用于处理信息
    译码器，多路选择器，全加法器等

## Slide 52
组合逻辑电路——译码器
组合逻辑电路
  只有一个输出为1，其他全为0
  输出为逻辑为1的位是对应于要被检测的输入组合
  通常，译码器有n个输入，2n个输出
  被检测的输入组合的输出为1，所有其他的输出则为0

## Slide 53
组合逻辑电路——译码器，n=2
组合逻辑电路
  2个输出的译码器门级电路
  在输入A和B的四种可能的组合中，在任意时刻，只有一个输出为1

## Slide 54
组合逻辑电路——多路选择器
组合逻辑电路
  多路选择器的功能就是选择一个输入连接到输出
  由选择信号决定由哪个输入连接到输出
  一般说来，一个多路选择器由n条选择线和2n个输入组成

## Slide 55
组合逻辑电路——多路选择器，n=2
组合逻辑电路
  4-1选择器：输出为A,B,C或D的值，取决于S的值（00, 01, 10, 11）

## Slide 56
组合逻辑电路——二进制加法
组合逻辑电路
  真值表：两个n位操作数的某一列进行二进制加法

## Slide 57
组合逻辑电路——二进制加法全加器电路
组合逻辑电路

## Slide 58
组合逻辑电路——两个4位二进制加法电路
组合逻辑电路
二进制全加器
二进制全加器
二进制全加器
二进制全加器
0
A0
B0
S0
C1
S1
C2
A1
B1
S2
C3
A2
B2
A3
B3
S3
C4

## Slide 59
组合逻辑电路——逻辑完备性
组合逻辑电路
  逻辑完备性（logical completeness）
  任意逻辑函数都可以通过一个可编程逻辑阵列（PLA）来实现，而PLA只由与门、或门和非门组成
  对于任意逻辑函数，只要提供足够多的与门、或门、非门，就可以实现
  门集合{与、或、非}在逻辑上是完备的
  不需要使用任何其他种类的门就可以实现任何一个真值表的电路

## Slide 60
组合逻辑电路——布尔代数与逻辑电路
组合逻辑电路
  使用PLA实现逻辑函数，不需要任何其他种类的门就可以实现，但是门的数目可能很大
  借助一些布尔代数定律和德摩根定律进行逻辑等式变换，有时可减少门的数目

## Slide 61
组合逻辑电路——布尔代数与逻辑电路
组合逻辑电路
  输出1位的多路选择器
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
A
B
S
A
B
C
S
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
1

## Slide 62
组合逻辑电路——布尔代数与逻辑电路
组合逻辑电路
  与普通代数类似，布尔代数也有交换律、分配律、结合律等定律
  恒等定律：A+0=A，A∙1=A
  0/1定律：A+1=1，A∙0=0
  互补律：
  交换律：A+B=B+A，A∙B= B∙A
  结合律：A+(B+C)=(A+B)+C，A∙ (B∙C)= (A∙B) ∙C
  分配律：A∙ (B+C)= (A∙B)+(A∙C)，A+(B∙C)=(A+B) ∙(A+C)

## Slide 63
组合逻辑电路——布尔代数与逻辑电路
组合逻辑电路
  输出1位的多路选择器
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
  PLA实现对应的布尔代数描述为：
只需要2个与门和一个或门！

## Slide 64
组合逻辑电路——布尔代数与逻辑电路
组合逻辑电路
  输出1位的多路选择器

## Slide 65
组合逻辑电路——逻辑函数表示
组合逻辑电路
  逻辑函数可以被表示为
    真值表
    逻辑表达式
    逻辑电路