## Slide 1
运算方法和运算部件
毛云龙

## Slide 2
“逻辑”运算
  位运算 “&” “|” “~” “^”
  逻辑运算 “&&” “||” “!”
  移位运算 “<< ” “>> ”
  位扩展、位截断
算术运算
  无符号/有符号整数的加减乘除运算
  变量与常数间的乘除运算
  *浮点数加减乘除运算
如何用基础门电路器件实现？
运算部件（unit）
运算部件

## Slide 3
01
补码加法运算部件

## Slide 4
补码加法：[X＋Y]补 = [X]补＋ [Y]补
  和的补码 = 补码的和
补码减法：[X−Y]补 = [X]补 − [Y]补 = [X]补＋ [−Y]补
  差的补码 = 补码的差
  减法变加法，关键是求[−Y]补
求补公式：[−Y]补= [ [Y]补 ]补
  对[Y]补取反，再在最低位加1
补码加减法的实现
补码加法运算部件

## Slide 5
有符号数的溢出检测
溢出的一种判断逻辑： 正正得负 OR 负负得正
设两数符号位为f0、f1 ，和数的符号位fs
定义一个溢出检测的信号位 Overflow (OF)
补码加减法的实现
补码加法运算部件

## Slide 6
有符号数溢出的另一种判断逻辑
设两数最高数值位产生的进位位为Cn，符号位进位位Cf
定义一个溢出检测的信号位 Overflow (OF)
补码加减法的实现
补码加法运算部件
Overflow = Cf ⊕ Cn

## Slide 7
有符号数溢出的另一种判断逻辑
补码加减法的实现
补码加法运算部件
0 1 0 1 0 1
+
0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1
+
0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1
+
1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1
1
正溢出
负溢出
正常结果
1 1 0 1 0 1
+
1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1
1
正常结果
Cf=0,Cn=0
Cf=1,Cn=1
Cf=0,Cn=1
Cf=1,Cn=0

## Slide 8
  0 ＋ 1 = 1 1 ＋ 0 = 1
  1 ＋ 1 = 0 0 ＋ 0 = 0
一个异或门即可实现一位的加法
算术运算可由数字逻辑电路中的异或门来实现
但是没有考虑进位位
一位加法数字逻辑电路的实现
补码加法运算部件
=1
X
Y
S
S = X ⊕ Y

## Slide 9
带进位位的一位全加器件
补码加法运算部件
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
进位Ci+1
0
1
1
0
和数Si
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
加数Yi
加数Xi
低位进位Ci
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
一位全加器
Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci
Ci+1 = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci

## Slide 10
Ci+1 = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci
带进位位的一位全加器件
补码加法运算部件
6级门电路延迟 6T
一个与非门、或非门、非门为1T
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
一位全加器
Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci

## Slide 11
n位的加法运算部件
补码加法运算部件
可由n个带有进位的全加器实现
做法：
  将n个一位全加器串联
  低位进位输出连接到高位进位输入
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1

## Slide 12
行波进位加法器（Ripple Carry Adder）
补码加法运算部件
可由n个带有进位的全加器实现
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符号位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…

## Slide 13
无符号数的溢出判断和有符号数一样吗
设减法操作的指示位为SUB，最高位产生的进位为Cout
定义一个溢出检测的信号位 Unsigned Overflow (UOF)
补码加减法的实现
补码加法运算部件
UOF = SUB ⊕ Cout

## Slide 14
无符号数的溢出判断：加法变小，减法变大
补码加减法的实现
补码加法运算部件
00000101
+
00001000
00001101
3+8=11
11111111
+
11111110
111111101
255+254=253
10000000
+
11111111
101111111
128-1=127
00000001
+
11111110
11111111
1-2=255
加法溢出
减法溢出

## Slide 15
补码的减法可以转变为加法
[X]补 − [Y]补 = [X]补 + [−Y]补
关键是如何求减数的补码，[−Y]补
做法：将[Y]补连同符号位一起逐位取反末位加一
[−Y]补= [ [Y]补 ]补 注意补码区间不对称
补码加减法的实现
补码加法运算部件

## Slide 16
行波进位加法器（Ripple Carry Adder）
补码加法运算部件
可由n个带有进位的全加器实现，补充减法实现：输入Y补结果为加法，输入[-Y ]补结果为减法
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符号位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
Input ?

## Slide 17
行波进位加法器（Ripple Carry Adder）
补码加法运算部件
可由n个带有进位的全加器实现，补充减法实现：输入Y补结果为加法，输入[-Y ]补结果为减法
引入运算控制位 Sub
  Sub=0 时作加法，送入加法器的是Y补
  Sub=1 时作减法，送入加法器的是[−Y]补
    对 Y补逐位取反，末位加一
[−Y]补= [ [Y]补 ]补
Yi
1
Yi
Yi
0
Input
Yi
Sub
Yi

## Slide 18
行波进位加法器（Ripple Carry Adder）
补码加法运算部件
可由n个带有进位的全加器实现，补充减法实现：输入Y补结果为加法，输入[-Y ]补结果为减法
Sub
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符号位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
=1
=1
=1
=1

## Slide 19
补码加减法的实现
补码加法运算部件
加减法运算基于加法器实现
加法器不区分符号数与无符号数
输入n位操作数，加法器取计算的低n位结果，并生成标志位信息

## Slide 20
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
存放运算标志的寄存器称为程序/状态字*或标志寄存器
每个标志对应标志寄存器中的一个标志位
IA-32中的EFLAGS寄存器
  ZF（结果为零）、SF（结果为负数）、CF（进位/借位）、OF（有符号溢出）
Sum
加法器
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇

## Slide 21
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
n位加法器的门级延迟
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符号位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
FA1
S1
X1
Y1
…
5T
7T
(2n+3)T？
(2n+4)T？
+3T
6T
8T
递推数列

## Slide 22
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
n位加法器的门级延迟瓶颈在进位运算
能否提前产生各位的进位输入
使得各位的加法运算能并行起来
提高n位加法器的运算速度

## Slide 23
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
进位传递链分析
Si = Xi⊕Yi⊕Ci
Ci+1 = XiYi+(Xi⊕Yi)Ci
Pi = Xi⊕Yi
进位生成函数 Generate
进位传递函数 Propagate
Ci+1 = Gi + PiCi
Gi = XiYi

## Slide 24
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
高位进位的运算依赖于低位进位
运算无法实现完全并行
能否提前得到各位的进位输入？
Cn+1 = Gn ＋ Pn Cn
Cn = Gn-1 ＋ Pn-1Cn-1
……
C1 = G1 ＋ P1 C0

## Slide 25
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
能否提前得到各位的进位输入？
C1 = G0＋P0C0
C2 = G1＋P1C1
= G1＋P1(G0＋P0C0)
= G1＋P1G0＋P1P0C0
C3 = G2＋P2C2
= G2＋P2(G1＋P1G0＋P1P0C0)
= G2＋P2G1＋P2P1G0＋P2P1P0C0
……
Cn = Gn-1＋Pn-1Gn-2＋Pn-1Pn-2Gn-3＋ …＋Pn-1Pn-2…P1P0C0

## Slide 26
整数补码加减法运算部件的实现
补码加法运算部件
提前得到各位的进位输入
进位输出仅与最低位进位输入C0有关
位数越多，进位链的运算电路复杂度越高
因此，通常按照4位一组进行分组运算
Cn = Gn-1＋Pn-1Gn-2＋Pn-1Pn-2Gn-3＋ …＋Pn-1Pn-2…P1P0C0
C4 = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C0

## Slide 27
补码加法运算部件
因此，通常按照4位一组进行分组运算
首先得到生成函数和传递函数，进而得到进位结果
C1 = G0+P0C0
C2 = G1+P1G0+P1P0C0
C4 = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C0
C0
G0
P0
C1
C4
C0
G0
P0
G1
P1
G2
P2
G3
P3
C0
P0
G0
G1
P1
C2

## Slide 28
补码加法运算部件
因此，通常按照4位一组进行分组运算
由与门、异或门电路构成两种函数运算
3级门电路延迟
G3 P3
X3Y3
&
=1
X2Y2
&
=1
X1Y1
&
=1
X0Y0
&
=1
G2 P2
G1 P1
G0 P0
整数补码加减法运算部件的实现
Pi = Xi⊕Yi
Gi = XiYi

## Slide 29
补码加法运算部件
由与门、或门电路构成进位运算
2 级门电路延迟
整数补码加减法运算部件的实现
c0
G3 P3
G2 P2
G1 P1
G0 P0
C4
C3
C2
C1
≥1
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
≥1
&
&
&

## Slide 30
补码加法运算部件
C、P、G均完成计算
此时求和只需一级异或门（3级门电路延迟）即可完成
S3 = X3⊕Y3⊕C3 = P3⊕C3
S2 = X2⊕Y2⊕C2 = P2⊕C2
S1 = X1⊕Y1⊕C1 = P1⊕C1
S0 = X0⊕Y0⊕C0 = P0⊕C0
整数补码加减法运算部件的实现
Pi = Xi⊕Yi

## Slide 31
补码加法运算部件
综合上述设计，我们可以得到：
先行进位加法器（Carry Lookahead Adder，CLA）
一个四位CLA示例
整数补码加减法运算部件的实现
与门异或门电路（3T）
C0
四位先行进位电路（2T）
C4 C3 C2 C1
X0 Y0
X3 Y3
X2 Y2
X1 Y1
S3
S2
S1
S0
C4
X3 Y3
X2 Y2
X1 Y1
X0 Y0
G3 P3
G2 P2
G1 P1
G0 P0
=1
=1
=1
=1
5T
8T
G3 P3
G2 P2
G1 P1
G0 P0
8级门电路延迟=
P、G运算3T+
进位位运算2T+
求和运算3T

## Slide 32
补码加法运算部件
在4位CLA基础上，如果想实现16位CLA
直观的想法是，4位CLA是一个运算组
组内的进位位采用先行进位方式
组间的运算采用串行的方式
那么，一个16位CLA：能否实现组间并行？
整数补码加减法运算部件的实现
4位快速加法器
C4
C0
快速加法器
C16
C8
快速加法器
快速加法器
C12
快速加法器
C4
C0
5T
8T
7T
10T
9T
12T
11T
14T

## Slide 33
补码加法运算部件
整数补码加减法运算部件的实现
C4 = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0 + P3P2P1P0C0
G* = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0
  组间进位生成函数
P* = P3P2P1P0
  组间进位传递函数
C4 = G* + P*C0
C1 = G0 + P0C0 上下两式形式一样

## Slide 34
补码加法运算部件
整数补码加减法运算部件的实现
组间进位传递函数P*
组间进位生成函数G*
P* = P3P2P1P0
G* = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0
C4 = G* + P*C0
P3
P1
P0
P*
P2
G0
G1
P1
G2
P2
G3
P3
G*
C0

## Slide 35
补码加法运算部件
先行进位电路
G
P
C3
C2
C1
G3
P3
G2
P2
G1
P1
G0
P0
C0
&
&
&
&
&
&
&
&
*
*
&
&
≥1
≥1
≥1
≥1
2级门电路延迟
c0
G3 P3
G2 P2
G1 P1
G0 P0
C4
C3
C2
C1
≥1
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
≥1
&
&
&

## Slide 36
补码加法运算部件
改进后的4位先行进位加法器
输入: P3G3、P2G2、P1G1、P0G0、C0
输出: 先行进位输出 C4、C3、C2、C1
组间进位传递输出P*
组间进位生成输出G*
Cn = Gn-1+Pn-1Gn-2+Pn-1Pn-2Gn-3+ … +Pn-1Pn-2…P0C0
Pi = Xi⊕Yi
Gi = XiYi
P* = P3P2P1P0
G* = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0

## Slide 37
补码加法运算部件
先行进位（发生器）芯片CLA74182
CLA 74182
P3G3
C0
C4
P*
G*
P2G2
P1G1
P0G0
C3
C2
C1
2级门电路延迟

## Slide 38
补码加法运算部件
16位先行进位运算部件
12级门电路延迟
X15Y15X14Y14X13Y13X12Y12
C12
P* G*
四位快速加法器
C16
四位快速加法器
X11Y11 X10Y10X9Y9X8Y8
C8
P* G*
四位快速加法器
X7Y7X6Y6 X5Y5X4Y4
C4
P* G*
四位快速加法器
X3Y3X2Y2 X1Y1X0Y0
C0
P* G*
P* G*
P3 G3 C3 P2 G2 C2 P1 G1 C1 P0 G0
CLA 74182
C0
C4
② 2级门电路延迟
① 5级门电路延迟
③ 2级门电路延迟
5T
7T
9T
①生成P*、G*需5T  ②生成C3/C12需2T  ③计算进位需2T  ④求和3T
C4和C16的关系？

## Slide 39
补码加法运算部件
64位先行进位运算部件
（16级门电路延迟）
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
CLA 74182
P3 G3
P2 G2
P0 G0
C3
C1
C2
P1 G1
5
3
1
2
4
① 生成P，G，第一级P*，G* 需5T  ② 生成第二级P*，G* 需2T
 ③ 生成C3/48需2T ④生成C52需2T ⑤求进位需2T ⑥求和3T

## Slide 40
补码加法运算部件
32位先行进位运算部件
（？级门电路延迟）
C0
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
C4
C32
P* G*
Cout C0
Cout C0
Cout C0
Cout C0
C0
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
C4
C16
P* G*
Cout C0
Cout C0
Cout C0
Cout C0